## Slide 1
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA
ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA
CURSO : MECANICA APLICADA I
DOCENTE : Lic. Carlos HUARCAYA CARHUAYO
Ing° Wilder Enrique Román Munive

## Slide 2: ELASTICIDAD

## Slide 3: INTRODUCCION
La elasticidad estudia las leyes que gobiernan las deformaciones sufridas por un cuerpo cuando se le aplica una fuerza externa.
El capítulo de elasticidad tiene como propósito explicar el comportamiento elástico o deformativo de las estructuras cuando están sometidas a cargas o fuerzas externas.
La elasticidad pertenece a Resistencia de los Materiales, en donde al diseñar o construir, se debe considerar el tipo de material y las dimensiones de ellas para obtener esfuerzos que puedan soportarlos.

## Slide 4: Resistencia de Materiales
La ciencia que estudia la capacidad mecánica doble de los materiales frente a tensiones y frente a deformaciones,
así como la forma y dimensiones que deben tener los elementos resistentes para soportar unas determinadas cargas (acciones exteriores)
sin que sus tensiones internas sobrepasen a las máximas admisibles del material, por un lado,
ni las deformaciones superen a las fijadas por las Normas o el buen uso, por otro.

## Slide 5: ESTRUCTURAS.- Es todo elemento capaz de soportar esfuerzos, las estructuras constituyen el esqueleto de los mecanismos, edificios, puentes, etc.
Estructuras masivas
Estructuras trianguladas
Estructuras entramadas
Estructuras colgadas

## Slide 6: MATERIALES Y ESTRUCTURAS
Se pueden elaborar estructuras con muchos materiales, pero los más usados a lo largo de la historia son:
Rascacielos, puentes, grandes estructuras con vigas y pilares
Acero y hormigón
Actualidad
Puentes, estaciones de ferrocarril, naves industriales
Acero
Revolución Industrial
Iglesias y palacios
Piedra, madera y ladrillos
Edad Media (Gótico)
Iglesias y fortalezas
Piedra, madera y ladrillos
Edad Media (Románico)
Teatros, acueductos, arcos, bóvedas y cúpulas
Piedra, madera, ladrillo y argamasa
Roma
Templos y pirámides
Piedra, madera y argamasa
Egipto
Cabañas
Maderas y piedras
Prehistoria
ESTRUCTURAS
MATERIALES
ÉPOCA

## Slide 7: PROPIEDADES ELASTICAS DE LOS CUERPOS
Todo cuerpo sobre el que actúan fuerzas externas sufre una deformación que depende de la naturaleza del cuerpo y de las fuerzas que sobre él actúan.
Si al suprimir las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, este vuelve a recobrar su estado original se dice que tiene un comportamiento ELASTICO. (Las deformaciones que se producen son reversibles)
Si el cuerpo queda permanentemente deformado al dejar de aplicarle la fuerza se dice que el cuerpo es INELÁSTICO O PLÁSTICO. (Las deformaciones que se producen son irreversibles)

## Slide 8: Estudia las deformaciones de los cuerpos debido a las fuerzas que actúan sobre ellas. Las deformaciones de los sólidos se explican en términos de los conceptos de esfuerzo y deformación.
Esfuerzo (σ).- Es la relación entre la fuerza o carga aplicada a un solido sobre un área o sección transversal
Esfuerzo de tracción o tensión Esfuerzo de comprensión
Deformación ().- Es el cambio relativo en las dimensiones o forma de un cuerpo como resultado de un esfuerzo aplicado.
()
Elasticidad

## Slide 9: TIPOS DE DEFORMACIONES
a) Deformación longitudinal o unilateral ().- Es el cociente entre la deformación y su dimensión inicial.
Curva esfuerzo-Deformación
Ley de Hooke.-En la zona elástica lineal “El esfuerzo y la deformación unitaria son directamente proporcional”.
Material | Modulo de elasticidad
 | E(N/m2)
Aluminio | 7,0 x 1010
Cobre | 11,0 x 1010
Hierro | 19,0 x 1010
Plomo | 1,7 x 1010
Nickel | 20,6 x 1010
Laton | 9,0 x 1010
Acero | 20,0 x 1010
Vidrio óptico | 6,0 x 1010
Hormigón | 2,3 x 1010

## Slide 10
1.- Un bloque de 5kg cuelga de un hilo de acero de 60 cm de longitud y 0,625 mm2 de sección; de él cuelga un hilo de acero como el anterior que soporta un peso de 2.5kg. Calcular el alargamiento de cada hilo. Considerar el peso de los hilos despreciable (E acero = 2x1011N/m2).
i) D.C.L. para L1
ii) D.C.L. para L2
F1
F2
W= mg
W= mg
F1= mg
F1= (7,5 Kg) (9,8 m/s2)
F1= 73,5 N
F2= mg
F2= (2,5 Kg) (9,8 m/s2)
F2= 24,5 N
Como: E =
=
=
=
=
=
=

## Slide 11
2.- .- El limite elástico de un cable de acero es 2,4x108 N/m2 ( esfuerzo máximo para el acero) y su área de sección transversal de 4cm2. Calcular la aceleración máxima hacia arriba que puede darse a un ascensor de 900 Kg sostenido por el cale sin que el esfuerzo exceda(1/3) del limite elástico.
W= mg
T
a
i) D.C.L.
ii) Del equilibrio.
= m a
= m a
= + m a
= +)
iii) De la ley de Hooke.
=
= 900 (a + 9,8)
=

## Slide 12
3.- Según la figura, la barra AB esta soportada por la varilla de acero EB de 150 cm de longitud y por la varilla de cobre CD de 90 cm de longitud. Si la sección de CD es de 5 cm² y la de EB 3 cm², determinar el esfuerzo en cada varilla vertical y el alargamiento de la de acero. Despreciar el peso de AB y considerar para el cobre E=1,2x106 kg/cm2 y para el acero E=2,1x106 kg/cm2
i) D.C.L.
ii) D.C.L.
Como:
Resolviendo las ecuaciones
Como:

## Slide 13
4.- Una barra de bronce de 20 cm 2 de sección transversal esta sometida a las fuerzas axiales indicadas en la figura. Determinar el alargamiento de la barra. (E bronce =106 Kg/cm2). Considerar barra en reposo.
Como:
=
=
=
=
50 Kg
600 Kg
600 Kg
200 Kg
200 Kg
50 Kg

## Slide 14
5.-