## Slide 1
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA
ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA
CURSO : MECANICA APLICADA I
DOCENTE : Lic. Carlos HUARCAYA CARHUAYO
Ing° Wilder Enrique Román Munive

## Slide 2: ELASTICIDAD

## Slide 3
b) Deformación lateral cortante o cizalladura.-. Esta deformación se produce cuando se aplican fuerzas opuestas a las dos caras contrarias del cuerpo, traduciéndose un desplazamiento de planos paralelos en la dirección de la fuerza
Esfuerzo de corte Ft/A
Deformación de corte ∆X/L0
De la Ley de Hooke
Material | Modulo de elasticidad
 | (N/m2)
Aluminio | 2,5 x 1010
Cobre | 4,3 x 1010
Hierro | 7,7 x 1010
Plomo | 0,6 x 1010
Nickel | 7,4 x 1010
Laton | 3,5 x 1010
Acero | 7,5 x 1010
Vidrio óptico | 2,5 x 1010
Material | Modulo de elasticidad
Aluminio | 2,5 x 1010
Cobre | 4,3 x 1010
Hierro | 7,7 x 1010
Plomo | 0,6 x 1010
Nickel | 7,4 x 1010
Laton | 3,5 x 1010
Acero | 7,5 x 1010
Vidrio óptico | 2,5 x 1010

## Slide 4
c) Deformación volumétrica.- Esta deformación se produce cuando se aplican fuerzas perpendiculares sobre toda la superficie del objeto (ejemplo, cuando un objeto es sumergido en un líquido, cuando se infla un globo), produciendo variación de presión, la que producirá cambios de volumen.
: Modulo volumétrico o
comprensibilidad
De la Ley de Hooke
Material | Modulo de elasticidad
 | B (N/m2)
Aluminio | 7,5 x 1010
Cobre | 14,0 x 1010
Hierro | 16,0 x 1010
Plomo | 4,1 x 1010
Nickel | 17,0 x 1010
Laton | 6,0 x 1010
Acero | 16,0 x 1010
Vidrio óptico | 5,0 x 1010
Para: Compresión, ΔV es negativo
Tracción, ΔV es positivo

## Slide 5
ENERGIA ELASTICA ACUMULADA EN UNA BARRA.- Una barra deformada elásticamente almacena energía, numéricamente igual al trabajo hecho para tal deformación.
U
U

## Slide 6
1.- A dos caras opuestas de un bloque cubico de acero de 25 cm de lado se aplican sendas fuerzas de extensión opuestas de 200 Kgf c/u. Hallar el ángulo de cizalla y el desplazamiento relativo. El modulo de rigidez del acero vale 8.4 x 105 Kgf/cm2.
a) Para el angulo de cizalladura
b) Para el desplazamiento
DATOS
200 Kgf
= ?
= ?
= 8.4 x 105 Kgf/cm2
Como el ángulo es pequeño, entonces
) (25)

## Slide 7
2.- Una muestra de aceite con un volumen inicial de 800 cm3 se somete a un aumento de presión de 1.8x106 N/m2, el volumen disminuye en 0.30 cm3 ¿ Que modulo de comprensibilidad tiene el aceite ?
Como:

## Slide 8
3.- Se tiene un alambre de acero de 1m de longitud y radio 1mm. Determinar la energia elástica acumulada en el alambre cuando se mantiene carga de 100 Kgf colgada del extremo inferior del alambre (E acero= 21.6 x 10 10 N/ m2)
U
DATOS
1m
r 1mm= 10-3m
100 Kgf
Eacero= 21.6 x 10 10 N/ m2
=
a) De la ley de Hooke
b) De la energia
U
U 0.678 Joule

## Slide 9
4.- Un alambre de acero cuya densidad es 7,8 gr/cm3, pesa 16 gr y tiene 250 cm de longitud, Si se estira 1,2 mm cuando es traccionado por una fuerza de 8 kg. Hallar: a) El modulo de Young b)La energía almacenada en el alambre.
DATOS
= 1,2 mm= 0,12 cm
F
a) De la ley de Hooke
(I)
b) De la energia
U
U )2
U )2
U

## Slide 10
5.-